Hegesztés ZH kérdések

1 pontos kérdések

- Mikor szabadalmaztatták és mikor terjedt el ipari méretekben az ellenállás hegesztés?

- Csövet kell hegesztenie lánggal úgy, hogy a cső forgatható. Rajzolja le a hegesztőpisztoly és a pálca célszerű tartását.

- Rajzo(ljo)n adja meg az illesztési hézag, gyökhézag varratsor és varratréteg elnevezését, jelentését!

- Röviden ismertesse a hegesztő egyenirányító felépítését és alkalmazási lehetőségét!

- Ismertesse a rutilos elektródák alkalmazási lehetőségét!

- Rajzolja le a sarokvarratok jellegzetes alakját! Adja meg az ideális varratalakot is!

- Mit értünk feltételes hegeszthetőségen?

- Rajzzal együtt ismertesse a rúdhengerlést!

2 pontos kérdések

- Rajzolja le a nyomáscsökkentő szelepet, adja meg az alkatrészek nevét!

- Ismertesse a hengerelt csövek gyártásának lépéseit, rajzolja le a hasítás menetét!

- Az acél vegyi összetétele a következő: C=0,18%, Cr=0,6%, Mn=0,3%, Mo=0,4% Milyen következtetéseket tud levonni a hegeszthetőségre nézve, ha a munkadarab anyagvastagsága 30mm.

- Az acél vegyi összetétele a következő: C=0,18%, Cr=0,6%, Mn=0,3%, Mo=0,4%, Ni=0,45% Milyen következtetéseket tud levonni a hegeszthetőségre nézve, ha a munkadarab anyagvastagsága 6mm.

- Ismertesse a pinch effektust! Mi a jelentősége? Rajzolja le a hegesztőív és a leolvadó huzalos védőgázos hegesztőgép jelleggörbéjét, ismertesse az áramerősség beállításának lehetőségét!

- Röviden ismertesse a plazmavágást!