álló hengeres légtartály

Műszaki doumentációja

Légtartály adatai:

Űrtartalom:		V	= 1 m3

Üzemi nyomás:		pü	= 1,6 MPa

Kompresszor levegőszállítása:		q1	= 100 m3/h

Max elvezetett levegőmennyiség:		q2	= 40 m3/h

Üzemi hőmérséklet:		tüzemi	= 45°C

## Tamás Gábor

Táv 2.

1.1	Tervezési nyomás:

1.2	Próbanyomás:

1.3	A tartály geometriai méretei:

;     : a köpeny magassága, D: a tartály külső átmérője

Választott edényfenék: D= 800

Q= 62,6 dm3= 0,0626 m3

Geometriai módosítás:

Lk módosítása 1,74 m-ről 1,5 m-re, mert így a tartály köpenyét el lehet készíteni egy tábla 1500x3000-es lemezből.

Módosított geometria:

Választott edényfenék: D= 900

Q= 89,5 dm3= 0,0895 m2

Végleges geometriai adatok:

1.4	Anyagválasztás, szilárdsági jellemzők meghatározása:

Választott anyag: KL1

Rm20= 350 MPa

Re= 235 MPa

; folyásfatárból

; 20°C-on mért szakítószilárdságból

Próbanyomásnál megengedhető feszültség:

1.5	Hegesztési varratjóság-fok:

Középveszélyesség esetén v=0,7

v<vk

Ebben az esetben a minimális csonktávolság a varratoktól:

1.6	Nyomástartó edény veszélyességi mutatója:

Y: veszélyességi mutató

V: űrtartalom [m3]

pe: méretezési nyomás [bar]

k: korróziós tényező

c: a töltet fizikai állapotának tényezője

f: tűzveszélyességi tényező

t: mérgező hatástényező

Mivel , ezért a tartály a középveszélyességű osztályba tartozik.

2.1	Falvastagság méretezése:

;  elméleti falvastagság

;  pótlékolt falvastagság

Mérettűrés pótléka: c1=1

Korróziós pótlék: c2=1

Választott lemezvastagság: 10 mm

2.2	Falvastagság ellenőrzése próbanyomásra:

, megfelel

3.1	Szükséges falvastagság:

; elméleti falvastagság

; pótlékolt falvastagság

Mérettűrés pótléka: c1=1

Korróziós pótlék: c2=2

Választott lemezvastagság: 10 mm      (mivel nem lehet vékonyabb a palástnál)

3.2	Falvastagság ellenőrzése próbanyomásra:

;    megfelel

4.1	Tartály tömege (közelítő számítás)

Köpeny:

Fenék:

Víz (próbanyomásnál):

Össztömeg:

Három láb esetén egy lábra jutó tömeg:

, azaz

A választott láb jele: 15.

5.1	Töltőcsonk:

Szükséges belső átmérő:

Légsebesség:

Választott cső: NA 50;   dk= 57 mm

Választott anyag: A 37;     ReH=235 Mpa;

Választott falvastagság: 2,9 mm

5.2	Fogyasztócsonk:

Szükséges belső átmérő:

Választott cső: NA 32;   dk= 38 mm

Választott anyag: A 37

Választott falvastagság: 2,6 mm

5.3	Biztonsági szelep:

Átáramlási keresztmetszet: A

Elvezetendő térfogatáram: q1

Áteresztési tényező: m=1,52

Üzemi hőmérséklet: T=318 K

Töltet molekulasúlya: M=29,7

Szerkezeti tényező: K=22

Választott cső: NA 50;   dk= 57 mm

6.1	Búvónyílás szerkezeti toldatának méretezése:

Választott búvónyílás átmérő: d=500 mm

; elméleti falvastagság

; pótlékolt falvastagság

Mérettűrés pótléka: c1=1

Korróziós pótlék: c2=1

Választott lemezvastagság: 6 mm

6.2	Falvastagság ellenőrzése próbanyomásra:

, megfelel

6.3	Körgyűrűmerevítés méretezése:

A kivágás szélénél szükséges falvastagság:

esetén

meghatározása interpolálással:

A tárcsa vastagsága:

Módosult

A tárcsa szélessége:

6.4	Búvónyílás síkfedelének ellenőrzése:

; síkfedél ptlékolás nélküli falvastagsága

A csavarok száma: n=20

Hegesztési jóságfok: v=1

Egy csavarban ébredő erőhatás:

Tömítés összeszorításához szükséges erőhatás:

Egy csavarban ébredő összes erő:

6.5	Síkfedél leszorító csavarok ellenőrzése:

Választott csavar: M30;   4.8 minőségű

; a varrat megfelel!

Telepítés:

A légtartályt a lábainál rögzíteni kell felborulás ellen 3 db 16-os dűbellel.

Üzembe helyezés:

A rögzítés után fel kell szerelni a csonkokra a szerelvényeket.

Ajánlott szerelvények: 	ISG Uniball PN16 DN50 gömbcsap.

ISG Uniball PN16 DN32 gömbcsap.

ISG Uniball PN16 DN20 gömbcsap.

Rugóterhelésű biztonsági szelep.

Manométer.

A tartály a rendszerbe kötés után azonnal használható.

A tartályt sugárzó hőnek kitenni és ütögetni tilos!

A rugóterhelésű biztonsági szelep a tartályt védi a túlnyomástól.

Az aktuális töltőnyomás a tartály elején elhelyezett manométerről olvasható le.

# Text boxes

______________________

Sásd, 2000. október 30.	Tamás Gábor

d4=610 mm; munkaléc átmérője

d1=508 mm; karimavég külső átmérője

s=8 mm; karima falvastagság

k=650 mm; középátmérő